ПРОТОКОЛ ПОГОДЖЕННЯ ПОЗИЦІЙ

на першу редакцію проекту зміни № 1 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України»

| Поряд-ковий номер | Структур-ний елемент проекту зміни №1 | Назва органу, організації (підприємства), номер і дата листа | Зауваження та/або пропозиція | Висновок розроб-ника з обгрунту-ванням |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Проект зміни № 1 в цілому | Київський національний університет будівництва та архітектури (Лист № 27-04/151 від 22.02.2017) Харківський національний університет будівництва та архітектури (Лист № 12-15/2122 від 17.11.2016) Одеська державна академія будівництва і архітектури (Лист № 08-10-1344 від 07.11.2016) | Зауважень немає. | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Пункт 7.10.3 | Державне підприємство "Науково-дослідний інститут будівельного виробництва" (Лист № 1001/01-14 від 10.11.2016) | Викласти останній абзац Пункту 7.10.3 у новій редакції: "При будівництві будівель з несучими стінами комплексної конструкції з використанням стінових дрібних блоків з ніздрюватих бетонів (рядок 9 таблиці 7.1) необхідно застосовувати блоки за міцністю на стиск класу не менше ніж C 2,5.". | Враховано. |
| 3 | Пункт 7.10.3 | Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» (Лист № 38-13-104 від 24.03.2017) Всеукраїнська Асоціація виробників автоклавного газобетону (Лист № 28 від 24.11.2016) | Викласти Пункт 7.10.3 у новій редакції: "7.10.3 Кам’яна кладка повинна мати значення характеристичної міцності на вигин по неперев’язаних швах (нормальне зчеплення) ƒxk1 ≥ 120 кПа. У 7 бальних районах для малоповерхових будівель за розрахункового обґрунтування допускається використання кладки з більш низьким значенням характеристичної міцності на вигин, але не менше ніж ƒxk1 = 60 кПа. При цьому висота будівель повинна бути не більше ніж три поверхи, ширина простінків не менше ніж 0,9 м, ширина прорізів не більше ніж 2 м, а відстань між осями поперечних стін не більше ніж 12 м. Будівництво житлових будинків з несучими стінами з блоків із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення можливе за умови забезпечення та контролю в процесі зведення значення характеристичної міцності кладки на розтяг не менше ніж 120 кПа для блоків з характеристиками D 400 С 2,5 і 100 кПа для блоків з характеристиками D 300 С 2,0. | Враховано частково. Відхилено в частині, що стосується будівництва житлових будинків з несучими стінами з блоків із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення з характеристиками D 300 С 2,0 в районах із розрахунковою сейсмічністю |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  |  | При будівництві будівель з несучими стінами комплексної конструкції з використанням стінових дрібних блоків з ніздрюватих бетонів (рядок 9 таблиці 7.1) необхідно застосовувати блоки за міцністю на стиск класу не менше ніж С 2,5 за виключенням положень п.7.10.3.2. 7.10.3.1. Будівництво житлових будинків з несучими стінами з блоків із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення з характеристиками D 400 С 2,5 (густина і міцність на стиск) допускається в районах із розрахунковою сейсмічністю 6 та 7 балів заввишки не більше ніж 3 поверхи, 8 балів – не більше ніж 2 поверхи з залізобетонними включеннями (сердечниками). 7.10.3.2. Будівництво житлових будинків з несучими стінами з блоків із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення з характеристиками D 300 С 2,0 (густина і міцність на стиск) допускається в районах із розрахунковою сейсмічністю 6 балів заввишки не більше 3 поверхів, 7 балів – не більше 2 поверхів, 8 балів – не більше 1 поверху з залізобетонними включеннями (сердечниками).". | 8 балів. За результатами випробувань натурних фрагментів діафрагм з блоків із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення з характеристиками D 300 С 2,0 міцність блоків на розтяг не достатня при сейсмічних впливах інтенсивністю 8 балів. |

Перший заступник директора ДП НДІБК з наукової роботи,

науковий керівник					 						____________ Ю.І. Немчинов

«____»____________ 2017 р.

Завідувач відділу автоматизації досліджень та сейсмостійкості

будівель і споруд ДП НДІБК, відповідальний виконавець					____________ М.Г. Мар`єнков

«____»____________ 2017 р.