БУДІВНИЦТВО У СЕЙСМІЧНИХ РАЙОНАХ УКРАЇНИ

1 РОЗРОБЛЕНО: Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

2 РОЗРОБНИКИ: К. Бабік, канд. техн. наук, О. Бєлоконь, канд. техн. наук, Д. Богдан, канд. техн. наук, Л. Жарко, канд. техн. наук, М. Мар`єнков, докт. техн. наук, Ю. Немчинов,      докт. техн. наук, В. Тарасюк, канд. техн. наук

3 ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ: наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від ___________ 2017 № _______

ТЕКСТ

Розділ 2.

Позначення "ДБН А.2.2-3:2012" замінити на "ДБН А.2.2-3:2014".

Назву та позначення "ДБН В.1.1-5-2000" замінити на               "ДБН В.1.1-5:2017 Будівлі і споруди в складних інженерно-геологічних умовах. Загальні положення".

Назву та позначення "ДБН В.1.1-7-2002" замінити на               "ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги".

Позначення "ДБН В.2.3-4-2000" замінити на "ДБН В.2.3-4:2015".

Позначення та назву "ДБН В.2.6-163:2010" замінити на "ДБН В.2.6-198:2014 Сталеві конструкції. Норми проектування".

Назву "ДСТУ Б А.2.2-7:2010" замінити на "Проектування. Розділ інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) у складі проектної документації об'єктів. Основні положення".

Назву "ДСТУ Б В.1.1-28:2010" замінити на "Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Шкала сейсмічної інтенсивності".

Назву "ДСТУ Б В.2.6-156:2010" замінити на "Конструкції будинків і споруд. Бетонні та залізобетонні конструкції з важкого бетону. Правила проектування".

Назву "ДСТУ Б В.2.7-23-95" замінити на "Будівельні матеріали. Розчини будівельні. Загальні технічні умови".

Назву "ДСТУ Б В.2.7-61:2008" замінити на "Будівельні матеріали. Цегла та камені керамічні рядові і лицьові. Технічні умови                 (EN 771-1:2003, NEQ)".

Назву "ДСТУ Б В.2.7-176:2008" замінити на "Будівельні матеріали. Суміші бетонні та бетон. Загальні технічні умови (EN 206-1:2000, NEQ)".

Таблицю 6.3 викласти у новій редакції:

"Таблиця 6.3 – Коефіцієнт k1, що враховує непружні деформації та локальні пошкодження елементів будівель (споруд)

| Конструктивні рішення систем і несучих елементів | Значення k1 за сейсмічності будівельного майданчику, балів |
| --- | --- |
|  | 6 | 7-8 | 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Будівлі і споруди, в яких пошкодження або непружні деформації не допускаються, а також при визначенні додаткових моментів від вертикальних навантажень (див. 6.3.6, 6.3.7) | 1,0 |
| Будівлі і споруди, в конструкціях яких можуть бути допущені залишкові деформації і пошкодження, що ускладнюють нормальну експлуатацію при забезпеченні безпеки людей і збереження обладнання, які зводяться: |  |  |  |
| зі стальним каркасом; | 0,25 | 0,25 | 0,3 |
| із залізобетонним каркасом без вертикальних діафрагм або ядер жорсткості; | 0,25 | 0,35 | 0,45 |
| із залізобетонним каркасом з вертикальними діафрагмами або ядрами жорсткості; | 0,25 | 0,3 | 0,4 |
| зі стінами з монолітного залізобетону та з великих залізобетонних панелей; | 0,25 | 0,25 | 0,35 |

Кінець таблиці 6.3

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| з несучими стінами із крупних блоків і каркасно-кам’яними; | 0,25 | 0,35 | 0,4 |
| з несучими стінами з кам’яної або цегляної кладки; | 0,25 | 0,4 | 0,45 |
| з несучими стінами з блоків із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення; | 0,5 | 0,5 | 0,6 |
| з системами сейсмоізоляції | 0,25 | 1/Rμ | 1/Rμ |
| Елементи будівель, що розраховуються на «місцеві» сейсмічні навантаження (заповнення каркасів і перегородки в розрахунках із площини, парапети, козирки тощо) | 0,4 | 0,5 | 0,6 |
| Будівлі і споруди, в конструкціях яких можуть бути допущені значні залишкові деформації, тріщини, пошкодження окремих елементів, їх зміщення, що тимчасово призупиняє нормальну експлуатацію при забезпеченні безпеки людей | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
| Примітка 1. Значення коефіцієнта редукції Rμ визначають за методикою відповідно до додатку Г. Примітка 2. Проектування будівель з системами сейсмоізоляції виконують відповідно до розділу 12. |

".

Таблицю 6.8 викласти у новій редакції:

"Таблиця 6.8 – Допустимі значення перекосів поверхів для трьох експлуатаційних рівнів

| Конструктивні схеми будівель | Міжповерховий перекіс для експлуатаційного рівня |
| --- | --- |
|  | СЗ | ПЗ | МРЗ |
| Сталевий каркас | 0,0067 | 0,012 | 0,02 |
| Залізобетонний каркас без вертикальних діафрагм або ядер жорсткості | 0,0067 | 0,012 | 0,03 |
| Залізобетонний каркас з вертикальними діафрагмами або ядрами жорсткості | 0,004 | 0,017 | 0,025 |
| Безкаркасні монолітні залізобетонні, великопанельні і великоблочні | 0,0028 | 0,01 | 0,02 |
| Безкаркасні з кам'яними стінами або армокам'яні | 0,0025 | 0,004 | 0,008 |
| Безкаркасні з несучими стінами з блоків із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення | 0,0004 |
| Каркасно-кам'яні будівлі | 0,0025 | 0,004 | 0,008 |

".

Таблиця 7.1. Рядок 9 викласти у новій редакції:

"

| 9 | Стіни комплексної конструкції з використанням стінових дрібних блоків з ніздрюватих бетонів | D 400 | 4 | 3 | 2 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D 300 | 3 | 2 | - | - |

".

Пункт 7.10.2 викласти у новій редакції:

"7.10.2	Для кладки стін дозволяється застосовувати:

а) за сейсмічності 6, 7 і 8 балів цеглу суцільну або порожнисту з пустотністю до 20 % марки не нижче ніж М 75 згідно з ДСТУ Б В.2.7-61. Керамічні вироби з пустотністю до 35 % можуть бути застосовані в будівництві житлових будинків до 5-ти поверхів за інтенсивності сейсмічних впливів 7 і 8 балів за умови забезпечення міцності цегли та керамічного каменю не нижче ніж М 150 і міцності розчину не нижче ніж М 75 в реальних умовах будмайданчика при відповідному контролі за цими показниками. У 9 бальних зонах слід застосовувати тільки суцільну цеглу;

б) камені бетонні, суцільні та пустотілі блоки з бетону (у тому числі з легкого, густиною не менше ніж 800 кг/м3) марки М 50 і вище;

в) камені та блоки правильної форми з черепашників або вапняків марки не нижче ніж М 35 або туфів (крім фельзитового) та інших природних матеріалів марки М 50 і вище. При проектуванні житлових будинків з черепашників або вапняків слід виконувати вимоги відповідно до ДБН В.1.1-1;

г) розчини класу міцності на стиск не нижче ніж М 50 на основі цементу з пластифікаторами та/або спеціальними добавками, які підвищують зчеплення розчину з цеглою або каменем;

д) блоки із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення класу на стиск не менше ніж C 2,0, з урахуванням положень 7.10.3. При проектуванні житлових будинків необхідно приймати коефіцієнт до власної ваги блоків 1,35.".

Пункт 7.10.3 викласти у новій редакції:

"7.10.3 Кам’яна кладка повинна мати значення характеристичної міцності на вигин по неперев’язаних швах (нормальне зчеплення)                    ƒxk1 ≥ 120 кПа.

У 7 бальних районах для малоповерхових житлових будинків за розрахункового обґрунтування допускається використання кладки з більш низьким значенням характеристичної міцності на вигин, але не менше ніж ƒxk1 = 60 кПа. При цьому висота будівель повинна бути не більше ніж три поверхи, ширина простінків не менше ніж 0,9 м, ширина прорізів не більше ніж 2 м, а відстань між осями поперечних стін не більше ніж 12 м.

Будівництво житлових будинків з несучими стінами з блоків із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення можливе за умови забезпечення та контролю в процесі зведення значення характеристичної міцності кладки на розтяг не менше ніж 120 кПа для блоків з характеристиками D 400 C 2,5 і 100 кПа для блоків з характеристиками D 300 C 2,0.

При будівництві житлових будинків з несучими стінами комплексної конструкції з використанням стінових дрібних блоків з ніздрюватих бетонів (рядок 9 таблиці 7.1) необхідно застосовувати блоки класу за міцністю на стиск не менше ніж C 2,5 за виключенням положень 7.10.3.2.

7.10.3.1 Будівництво  житлових будинків з несучими стінами  з блоків із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення з характеристиками D 400 C 2,5 допускається в районах із розрахунковою сейсмічністю 6 та 7 балів заввишки не більше ніж 3 поверхи, 8 балів – не більше ніж 2 поверхи з залізобетонними включеннями (сердечниками).

7.10.3.2 Будівництво житлових будинків з несучими стінами з блоків із ніздрюватого бетону автоклавного тверднення з характеристиками D 300 C 2,0 допускається з залізобетонними включеннями (сердечниками) в районах із розрахунковою сейсмічністю 6 балів заввишки не більше ніж 3 поверхи, 7 балів – не більше ніж 2 поверхи».".

Пункт Г.4 доповнити останнім абзацом:

"Нелінійне переміщення dt* не повинно перевищувати 3del* (del* - лінійне переміщення для періоду T*).".

Перший заступник директора

ДП НДІБК з наукової роботи,

науковий керівник,

д-р техн. наук, проф.					____________ Ю.І. Немчинов

Заступник директора ДП НДІБК

з наукової та нормативно-методичної

роботи, канд. техн. наук, с.н.с.			____________ В.Г. Тарасюк

Завідувач відділу автоматизації

досліджень та сейсмостійкості

будівель і споруд ДП НДІБК,

відповідальний виконавець,

д-р техн. наук, с.н.с.					____________ М.Г. Мар`єнков

Завідувач лабораторії теорії

сейсмостійкості та динамічних випробувань,

виконавець, канд. техн. наук                        ____________ К.М. Бабік

Завідувач відділу нормування

та стандартизації, канд. техн. наук		____________ О.Л. Бєлоконь

Завідувач відділу досліджень

конструкцій будівель і споруд,

канд. техн. наук, доцент				____________ Л.О. Жарко

Старший науковий співробітник

відділу автоматизації досліджень

та сейсмостійкості будівель і споруд,

канд. техн. наук						____________ Д.В. Богдан